## Slide 1
Radar Tracking System
라이브러리 도입 이후 왜 수정이 계속 필요했는가
발표 목적: 가져온 알고리즘을 “실제 장비에서 믿을 수 있는 시스템”으로 바꾸기 위해 무엇을 왜 수정했는지 설명
출발점
• TLV Parse -> Filter -> DBSCAN -> Kalman -> Viewer/Control 파이프라인 구성
• scikit-learn, FilterPy, TI mmWave parsing 아이디어 활용
• 초기 목표는 빠른 동작 확인
실제로 드러난 문제
• 환경 재현성 부족
• parser validity와 continuity 불안정
• viewer를 믿기 어려움
핵심 메시지
• 라이브러리는 알고리즘 블록만 준다
• 실제 장비에서는 시스템 정합성과 디버깅 가능성이 먼저 중요하다
• 그래서 수정이 반복되었다
교수님께 전달할 한 문장: “알고리즘을 가져온 뒤부터가 오히려 진짜 엔지니어링의 시작이었다.”
Source: docs/experiment_journal.md, docs/performance_log.md, docs/correction report/*
1

## Slide 2
라이브러리 도입 직후 상태
빠르게 파이프라인을 붙였지만, 실험실 환경에서는 시스템 문제가 먼저 드러났다
TLV Parse
->
Filter
->
DBSCAN
->
Kalman
->
Viewer
->
Control
왜 바로 실전 품질이 나오지 않았나
• cfg 적용 결과를 바로 알 수 없어 bring-up이 느렸다
• malformed frame과 누락 point를 정상 데이터처럼 넘길 위험이 있었다
• viewer가 runtime과 다른 계산 경로를 타면 잘못 튜닝할 수 있었다
• 실내 clutter와 설치 자세(yaw/pitch/height)가 continuity에 직접 영향했다
그래서 수정의 목적이 바뀌었다
• “알고리즘이 있냐”보다 “문제가 어디서 생기는지 보이게 하자”
• “viewer가 예쁘냐”보다 “runtime truth와 같은 결과를 보여주자”
• “속도가 빠르냐”보다 “draw와 logging 병목을 분리하자”
Source: docs/experiment_journal.md, docs/performance_log.md, docs/correction report/*
2

## Slide 3
왜 수정이 반복적으로 필요했나
문제는 하나가 아니라 서로 얽힌 네 축에서 나왔다
1. 환경 재현성
requirements 정리, 직접 실행 import 수정, cfg 응답 로그가 없으면 팀원 PC에서 같은 문제가 재현되지 않았다.
2. Parser validity
Type1 누락, malformed frame, resync, dropped frame를 분리하지 못하면 잘못된 point cloud가 “정상”으로 보였다.
3. Viewer 신뢰성
viewer와 runtime이 다른 계산 경로를 타면, 화면은 괜찮아 보여도 실제 로그와 다를 수 있었다.
4. 실내 설치 조건
실내 clutter, max_range, ROI, yaw/pitch/height가 사람 continuity와 track split에 동시에 영향을 줬다.
정리: 수정은 “코드가 틀려서”라기보다, 라이브러리 위에 실제 장비용 시스템 계약과 관측 체계를 올리는 과정이었다.
Source: docs/experiment_journal.md, docs/performance_log.md, docs/correction report/*
3

## Slide 4
수정 흐름 요약 타임라인
03-15부터 03-19까지 수정 방향은 점점 더 시스템 구조 쪽으로 이동했다
03-15
관측 가능성 확보
requirements 정리\ncfg 응답 로그\nType1 누락 fail\n에러 로그 체계
03-18 초반
필터/게이트 튜닝
keepout 축소\nmax_range 추가\nz gate 조정\n튜닝 표 정리
03-18 오후
구조 분리
runtime_pipeline 분리\n공용 params 도입\n문서 동기화
03-18 밤
viewer 정렬
shared processing path\ncallback renderer\n동일 runtime truth 확보
03-19
좌표/성능 분리
yaw/pitch/height\nworld 보정\nworker/draw 분리\n자동 리포트
흐름의 변화: 알고리즘 튜닝 중심 -> runtime 구조 정합성 확보 -> 설치 좌표 보정과 성능 병목 분리
Source: docs/experiment_journal.md, docs/performance_log.md, docs/correction report/*
4

## Slide 5
1단계 수정 이유: 실패를 먼저 보이게 만들기
“되냐?”보다 “왜 안 되냐?”가 바로 보이게 해야 다음 수정이 가능했다
실제 수정
• requirements.txt 최소화 및 import 정리 -> 팀원 환경에서도 실행 가능하게 만듦
• cfg 응답 로그 추가 -> bring-up 시 Error / Done을 즉시 확인
• Type1 누락 frame fail -> 잘못된 point cloud가 downstream으로 넘어가지 않게 차단
• 날짜별 error log와 correction report -> 실패 원인을 누적 기록
왜 중요한가
• 문제를 “재현 가능한 상태”로 바꾸지 못하면 파라미터 조정도 의미가 없다
• 레이더 시스템은 정상/비정상 frame 구분 정책이 없으면 성능보다 먼저 신뢰를 잃는다
• 이 단계가 이후 DBSCAN / tracker 튜닝의 기반이 되었다
발표 포인트: 이 단계는 라이브러리 사용이 아니라 시스템 bring-up 품질을 올린 작업이다.
Source: docs/experiment_journal.md, docs/performance_log.md, docs/correction report/*
5

## Slide 6
2단계 수정 이유: viewer를 믿을 수 있어야 튜닝도 믿을 수 있다
화면이 runtime truth와 다르면 잘못된 결론으로 튜닝하게 된다
Before
• viewer와 runtime의 처리 경로가 완전히 같다고 보장하기 어려웠다
• 사람이 안 보이는 원인이 tracker인지 filter인지 parser인지 분리하기 어려웠다
• 단순 scatter로는 앞뒤 이동과 split track이 직관적으로 안 보였다
Change
• motion cloud, trail, velocity arrow, status overlay 추가
• shared processing path로 raw/filter/cluster/track 계산을 통합
• 최종적으로 runtime loop callback 기반 renderer로 재구성
Result
• 화면과 로그를 같은 근거로 비교 가능
• continuity 약화의 원인이 range/ROI인지 더 분리 가능
• 시연용 가독성과 디버깅용 신뢰성을 동시에 확보
Source: docs/experiment_journal.md, docs/performance_log.md, docs/correction report/*
6

## Slide 7
3단계 수정 이유: 설치 자세와 draw stall이 실제 성능을 왜곡했다
실내 환경에서는 좌표계와 렌더링 구조를 함께 보정해야 했다
좌표계 보정
• sensor_yaw_deg 노출 -> 축 비틀림 원인 분리
• sensor_pitch_deg, sensor_height_m 추가 -> world coordinate 보정
• 설치값 기준으로 filter, cluster, viewer가 같은 좌표계를 보도록 정리
• “대각선으로 보이는 이동”이 사람 분할인지 설치 자세인지 구분 가능
성능 병목 분리
• viewer read/process와 draw를 분리 -> Matplotlib stall이 parser/control을 막지 않게 함
• disable-text-log, disable-overview-png -> logging 병목과 draw 병목을 따로 측정
• 최신 snapshot만 그리는 구조로 체감 지연을 완화
핵심: “느리다”는 결과만 보면 안 되고, draw / logging / UART continuity 중 어디가 병목인지 분리해서 봐야 했다.
Source: docs/experiment_journal.md, docs/performance_log.md, docs/correction report/*
7

## Slide 8
로그 근거로 본 개선 과정
문제가 사라진 것이 아니라, 어디가 병목인지 점점 더 분리되어 보이게 되었다
20260315_165830
FPS 0.158`r`navg pipeline 6311 ms`r`ndropped 115`r`n사실상 unusable
20260318_024048
FPS 9.36`r`nfilter는 동작`r`nzero-track 145/281`r`ncontinuity 약함
20260319_015812
FPS 9.87`r`nparser health 개선`r`nzero-track 27/395`r`n실사용 가능성 확인
최신 상태 해석 (20260319_023912)
• Avg FPS 9.915까지 회복, parser fail 3 / resync 25 / dropped 5로 health는 좋아졌다
• 하지만 zero-track 183/595, tracks>=2 191/595로 continuity와 split 문제는 남아 있다
• 즉 지금 남은 문제는 “전체가 안 됨”이 아니라 “range gate / ROI / split track 최적화”로 좁혀졌다
Source: docs/experiment_journal.md, docs/performance_log.md, docs/correction report/*
8

## Slide 9
가져온 라이브러리와 직접 기여의 경계
발표에서는 “무엇을 가져왔고, 그 위에 무엇을 직접 설계했는지”를 분명히 나누는 것이 중요하다
가져온 것
• scikit-learn DBSCAN 알고리즘 구현
• FilterPy Kalman 필터 수학 기반
• TI mmWave TLV packet parsing 아이디어
• Matplotlib 기반 실시간 시각화 도구
직접 기여한 것
• 환경 재현성과 cfg bring-up 체계
• parser validity 정책과 health logging
• shared runtime pipeline 구조와 공용 params 체계
• world coordinate correction (yaw/pitch/height)
• viewer architecture 재설계와 draw 분리
• 자동 실험 리포트 / 성능 로그 / REQ 패키지
발표 결론: 라이브러리를 “가져왔다”가 아니라, 그 위에 신뢰 가능한 레이더 SW 운영 구조를 쌓았다.
Source: docs/experiment_journal.md, docs/performance_log.md, docs/correction report/*
9

## Slide 10
현재 상태와 다음 단계
교수님께는 “무엇이 해결됐고, 무엇이 다음 과제인지”를 명확히 보여주는 편이 좋다
현재 확보한 것
• shared runtime pipeline과 공용 parameter 구조
• viewer/runtime truth 정렬
• yaw/pitch/height 기반 world 보정
• worker/draw 분리와 logging 옵션 분리
• 자동 실험 리포트와 성능 로그, REQ 문서 패키지
다음 단계
• health gate: stale / malformed / dropped burst 시 fail-safe 정책 명확화
• max / p95 latency를 summary에 추가해 worst-case 관점 확보
• EMPTY_SCENE vs SENSOR_UNHEALTHY 분리
• RTOS task / queue / WCET 관점의 reference skeleton 구체화
마지막 메시지: “수정이 많았던 이유”는 라이브러리가 부족해서가 아니라, 실제 장비에서 믿을 수 있는 시스템으로 바꾸는 과정이었기 때문이다.
Source: docs/experiment_journal.md, docs/performance_log.md, docs/correction report/*
10

## Slide 11
발표 마무리용 한 페이지
교수님 질문에 대비해 바로 말할 수 있는 요약
“DBSCAN, Kalman, parser 아이디어 자체는 라이브러리에서 가져왔지만, 실제 레이더 장비에서는 parser health, runtime-viewer 정합성, 설치 자세 보정, 로그 기반 검증 체계가 더 중요했습니다. 그래서 수정은 알고리즘이 아니라 시스템 신뢰성을 확보하는 방향으로 계속 진행되었습니다.”
교수님이 보실 포인트
• 문제를 눈에 보이게 만드는 과정이 있었다
• 수정 근거를 로그와 실험으로 남겼다
• 남은 과제도 시스템 요구사항 형태로 정리했다
질문이 나오면 이렇게 답하면 좋음
• “왜 viewer를 다시 만들었나?” -> 튜닝 근거가 runtime truth와 같아야 해서
• “왜 좌표 보정을 넣었나?” -> 설치 자세가 continuity를 왜곡해서
• “왜 문서가 많나?” -> 현업형 요구사항과 fail-safe 관점까지 설명하려고
Source: docs/experiment_journal.md, docs/performance_log.md, docs/correction report/*
11