## Slide 1
Radar Tracking System
라이브러리 도입 이후 왜 수정이 계속 필요했는가
한 줄 요약
알고리즘을 붙인 뒤부터가 오히려 진짜 작업이었다. 문제를 보이게 하고, 화면과 실제 런타임을 맞추고, 설치 자세와 성능 병목을 분리하는 과정이 계속 이어졌다.
출발점
• TLV Parse, Filter, DBSCAN, Kalman, Viewer 구성
• scikit-learn, FilterPy, TI parsing 아이디어 활용
• 초기 목표는 빠른 동작 확인
바로 드러난 문제
• parser validity 불안정
• viewer를 그대로 믿기 어려움
• 실내 clutter와 설치 자세 영향
발표 핵심
• 라이브러리는 알고리즘 블록만 제공
• 실제 장비에서는 시스템 정합성이 먼저 중요
• 그래서 수정이 반복되었다
Source: docs/experiment_journal.md, docs/performance_log.md, correction report
1

## Slide 2
왜 수정이 반복되었나
문제는 한 군데가 아니라 네 축에서 동시에 나왔다
환경 재현성
requirements, import, cfg 응답이 정리되지 않으면 팀원 PC에서 같은 문제가 재현되지 않았다.
Parser validity
malformed frame, resync, dropped frame을 분리해 보지 않으면 잘못된 point도 정상처럼 보였다.
Viewer 신뢰성
viewer와 runtime이 같은 계산 경로를 타지 않으면 화면을 기준으로 잘못 튜닝하게 된다.
실내 설치 조건
yaw, pitch, height, range gate, clutter가 continuity와 split track에 직접 영향을 줬다.
정리: 수정은 “코드가 틀려서”가 아니라, 라이브러리 위에 실제 장비용 관측 체계와 운영 구조를 올리는 과정이었다.
Source: docs/experiment_journal.md, docs/performance_log.md, correction report
2

## Slide 3
수정 흐름 타임라인
03-15 -> 03-19로 갈수록 알고리즘보다 구조와 검증 체계 쪽으로 이동했다
03-15
관측 가능성 확보
requirements 정리\ncfg 응답 로그\nType1 누락 fail
03-18 초반
필터 튜닝
keepout 조정\nmax_range\nz gate
03-18 오후
구조 분리
runtime_pipeline 분리\n공용 params
03-18 밤
viewer 정렬
shared path\ncallback renderer
03-19
좌표/성능 분리
yaw/pitch/height\nworker/draw 분리
핵심 변화: “알고리즘이 있냐”에서 끝나지 않고, runtime 구조 정합성, 시각화 신뢰성, 설치 좌표 보정, 자동 리포트까지 확장됐다.
Source: docs/experiment_journal.md, docs/performance_log.md, correction report
3

## Slide 4
무엇을 어떻게 고쳤나
변경은 크게 세 단계로 설명하는 것이 발표에 가장 안정적이다
1. 실패를 보이게 함
• cfg 응답 로그 추가
• Type1 누락 frame fail
• error log / correction report 누적
• 문제를 재현 가능한 상태로 전환
2. viewer와 runtime 정렬
• motion cloud / trail / overlay 추가
• shared processing path 사용
• callback renderer로 재구성
• 화면과 로그를 같은 근거로 비교
3. 설치/성능 왜곡 분리
• sensor yaw / pitch / height 보정
• world coordinate 기준 정렬
• worker와 draw 분리
• logging 병목과 draw 병목 분리 측정
즉, 수정은 기능 추가라기보다 “무엇을 믿어야 하는지”를 만드는 작업이었다.
Source: docs/experiment_journal.md, docs/performance_log.md, correction report
4

## Slide 5
로그로 본 개선 근거
문제가 사라진 것이 아니라, 병목이 점점 더 분리되어 보이게 되었다
03-15 초기 상태
FPS 0.158
avg pipeline 6311 ms
사실상 usable 하지 않음
03-18 중간 상태
FPS 9.36
filter는 동작
zero-track 많음
03-19 최근 상태
FPS 9.87
parser health 개선
실사용 가능성 확인
최근 로그 해석
• 20260319_023912 기준 Avg FPS 9.915, parse_fail 3, resync 25, dropped 5로 health는 확실히 좋아졌다
• 남은 문제는 zero-track와 multi-track split로, 이제는 range gate / ROI / continuity 최적화 단계다
• 즉 “전체가 안 됨” 단계는 벗어났고, 남은 병목이 더 구체적으로 보이기 시작했다
Source: docs/experiment_journal.md, docs/performance_log.md, correction report
5

## Slide 6
가져온 것과 직접 기여한 것
교수님께는 이 구분을 분명히 보여주는 것이 가장 중요하다
가져온 것
• DBSCAN 알고리즘 구현
• Kalman 수학 기반
• TI TLV parsing 아이디어
• 기본 시각화 도구
직접 기여한 것
• 환경 재현성과 cfg bring-up 체계
• parser validity 정책과 health logging
• shared runtime pipeline과 공용 params 구조
• yaw / pitch / height 기반 world 보정
• viewer 구조 재설계와 draw 분리
• 자동 리포트, 성능 로그, REQ 문서 패키지
발표 결론: 라이브러리를 “붙였다”가 아니라, 그 위에 신뢰 가능한 레이더 SW 운영 구조를 직접 설계했다.
Source: docs/experiment_journal.md, docs/performance_log.md, correction report
6

## Slide 7
현재 상태와 다음 단계
무엇이 해결됐고, 무엇이 앞으로 남았는지
현재 확보한 것
• shared runtime pipeline
• viewer/runtime truth 정렬
• world 보정과 draw 분리
• 자동 실험 리포트와 요구사항 문서화
다음 단계
• health gate: stale / malformed / dropped burst fail-safe
• max / p95 latency 등 worst-case 지표 추가
• EMPTY_SCENE vs SENSOR_UNHEALTHY 분리
• RTOS task / queue / WCET 기준 reference skeleton
최종 메시지: 수정이 많았던 이유는 라이브러리가 부족해서가 아니라, 실제 장비에서 믿을 수 있는 시스템으로 바꾸는 과정이었기 때문이다.
Source: docs/experiment_journal.md, docs/performance_log.md, correction report
7